## Slide 1
ROBOT XỊT NƯỚC SÁT KHUẨN TAY
CT030440
CT030424
CT030433
Nhóm 6:
Trương Quốc Quân
Nguyễn Hữu Hùng
Trần Gia Lương

## Slide 2
01
02
03
Giới Thiệu chung
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống
Thực Nghiệm
R
OBOT XỊT NƯỚC SÁT KHUẨN TAY
04
Linh Kiện Được Sử Dụng

## Slide 3
01
Giới Thiệu Chung
Chương
1.1. Đặt vấn đề
Tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp

## Slide 4
Chúng ta luôn phải sát khuẩn tay
01
Giới Thiệu Chung
Chương
1.1. Đặt vấn đề

## Slide 5
1.1. Đặt vấn đề
Mọi người đều phải tiếp xúc với vòi bơm
Cần nhân viên trực để xịt dung dịch sát khuẩn

## Slide 6
1.1. Đặt vấn đề
Robot xịt nước sát khuẩn tay

## Slide 7
2. Linh Kiện Được Sử Dụng
Arduino UNO R3
Cảm biến thân nhiệt chuyển động
Mạch Relay 12 VDC 1 Kênh
Còi buzzer
Bơm 5V-2A
IC 74HC595
Led 7 đoạn
Cảm biến siêu âm

## Slide 8
2.1 Arduino
Thông số cơ bản | 
Vi điều khiển | ATmega328 họ 8bit
Điện áp hoạt động | 5V DC (chỉ được cấp qua cổng USB)
Tần số hoạt động | 16 MHz
Dòng tiêu thụ | khoảng 30mA
Điện áp vào khuyên dùng | 7-12V DC
Điện áp vào giới hạn | 6-20V DC
Số chân Digital I/O | 14 (6 chân hardware PWM)
Số chân Analog | 6 (độ phân giải 10bit)
Dòng tối đa trên mỗi chân I/O | 30 mA
Dòng ra tối đa (5V) | 500 mA
Dòng ra tối đa (3.3V) | 50 mA
Bộ nhớ flash | 32 KB (ATmega328) với 0.5KB dùng bởi bootloader
SRAM | 2 KB (ATmega328)
EEPROM | 1 KB (ATmega328)
Thông số
Board Arduino

## Slide 9
2.1 Arduino
Cấu tạo
Board Arduino

## Slide 10
2.1 Arduino
Phần mềm lập trình Arduino IDE
Các tính năng chính của Arduino IDE
Viết code cho bo mạch Arduino
Hỗ trợ nhiều loại bo mạch Arduino
Giao diện được sắp xếp hợp lý
Bộ sưu tập các ví dụ mẫu
Mảng thư viện hỗ trợ phong phú

## Slide 11
2.1 Arduino
Giao diện Arduino IDE

## Slide 12
2.1 Arduino
Cấu trúc một chương trình phần mềm trong IDE

## Slide 13
2.2 Cảm biến thân nhiệt chuyển động

## Slide 14
2.3 Mạch Relay 12 VDC 1 Kênh
Đặc điểm kỹ thuật | 
Tải tối đa module relay | AC 250V / 10A, DC 30V / 10A
Dòng kích hoạt | 5mA
Điện áp làm việc | 12V
Kích thước mô-đun | 50 x 26 x 18.5mm (L x W x H)
Bốn lỗ bu lông gắn, đường kính | 3.1mm

## Slide 15
2.4 Còi buzzer
Thông số kỹ thuật | 
Nguồn | 3.5V - 5.5V
Dòng điện tiêu thụ | <25mA
Tần số cộng hưởng | 2300Hz ± 500Hz
Biên độ âm thanh | >80 dB
Nhiệt độ hoạt động | -20 °C đến +70 °C
Kích thước | Đường kính 12mm, cao 9,7mm

## Slide 16
2.5 Bơm 5V-2A

## Slide 17
2.6 IC 74HC595

## Slide 18
2.7 Led 7 đoạn

## Slide 19
2.8 Cảm biến khoảng cách HC-SR04
Thông số kỹ thuật | 
Điện áp | 5V DC
Dòng hoạt động | < 2mA
Mức cao | 5V
Mức thấp | 0V
Góc tối đa | 15 độ
Khoảng cách | 2cm – 450cm ( 4.5m )
Độ chính xác | 3mm

## Slide 20
03
Phân Tích Thiết Kế
Chương
3.1. Nguyên lý hoạt động

## Slide 21
3.2. Phân tích
Xây dựng biểu đồ ca sử dụng

## Slide 22
Use Case | Kích hoạt máy bơm
Actor | Người sử dụng
Brief Description | Máy bơm hoạt động
Basic Flows | Người muốn sát khuẩn ra hiệu muốn sát khuẩn tay. Module HC-SR505 nhận thấy có vật cản. Arduino nhận tín hiệu có vật cản và xuất tín hiệu khởi động cho motor bơm nước. Động cơ bơm nước được khởi động.
Alternative Flows | 
Đặc tả ca sử dụng kích hoạt máy bơm

## Slide 23
Đặc tả ca sử dụng đo mực dung dịch
Use Case | Đo dung dịch
Actor | Người sử dụng
Brief Description | Đo mực dung dịch còn lại
Basic Flows | Khi có hiệu lạnh có người muốn sát khuẩn tay. Module HC-SR04 được kích hoạt và truyền tín hiệu đo được về mạch Arduino. Arduino nhận được tín hiệu, từ đó in ra màn hình Led 7 đoạn lượng dung dịch còn lại.
Alternative Flows | 

## Slide 24
Đặc tả ca sử dụng làm sạch
Use Case | Làm sạch
Actor | Người sử dụng
Brief Description | Làm sạch máy bơm
Basic Flows | Công tắc ngắt được kích hoạt. Bơm chạy không xác định thời gian.
Alternative Flows | 

## Slide 25
Use Case | Đi vào tòa nhà sau khi sử dụng máy rửa tay
Actor | Arduino
Brief Description | Chỉ cho người đi vào tòa nhà sau khi đã rửa tay
Basic Flows | Ca sử dụng kích hoạt máy bơm đã thực hiện Cảm biến hồng ngoại vào kiểm tra chuyển động Nếu phát hiện chuyển động, mở barrier trong vòng 5s rồi đóng lại
Alternative Flows | 13. Nếu không phát hiện chuyển động, barrier sẽ không mở ra
Đặc tả ca sử dụng cho điều khiển barrier

## Slide 26
Use Case | Đi ra khỏi tòa nhà
Actor | Arduino
Brief Description | Cho người ở trong tòa nhà đi ra
Basic Flows | 14. Người bên trong tòa nhà kích hoạt cảm biến chuyển động ra 15. Barrier được kéo lên trong 5s, rồi hạ xuống
Alternative Flows | 
Đặc tả ca sử dụng cho điều khiển barrier

## Slide 27
3.2. Phân tích
Sơ Đồ Khối Hệ Thống
Khối cảm biến
Khối xử lý trung tâm
Khối chấp hành
Khối báo hiệu
Khối nguồn

## Slide 28
3.2. Phân tích
Lưu đồ thuật toán.
Lưu đồ thuật toán ca sử dụng chính

## Slide 29
3.2. Phân tích
Lưu đồ thuật toán.
Lưu đồ thuật toán mainOperation()

## Slide 30
Lưu đồ thuật toán hàm measureFluid()
3.2. Phân tích
Lưu đồ thuật toán.

## Slide 31
Lưu đồ thuật toán hàm measureFluid()
Lưu đồ thuật toán.
3.2. Phân tích

## Slide 32
3.2. Phân tích
Lưu đồ thuật toán.
Lưu đồ thuật toán của hàm ActivatePump();

## Slide 33
Lưu đồ thuật toán của hàm getOut();
3.2. Phân tích
Lưu đồ thuật toán.

## Slide 34
Lưu đồ thuật toán của hàm getIn()
3.2. Phân tích
Lưu đồ thuật toán.

## Slide 35
3.2. Phân tích
Biểu đồ tuần tự

## Slide 36
Sơ đồ mô phỏng trên phần mềm Proteus

## Slide 37
Thiết kế mô hình
3.3. Thiết Kế

## Slide 38
Lựa chọn vật liệu
Chắc chắn
Dễ tạo hình, lắp ráp
Chi phí thấp
Tiết kiệm thời gian, công sức
3.3. Thiết Kế

## Slide 39
04
Thực Nghiệm
Chương
Mô tả việc thiết kế phần cứng và hoạt động trong thực tế

## Slide 40
04
Thực Nghiệm
Chương
Mô tả việc thiết kế phần cứng và hoạt động trong thực tế

## Slide 41
04
Thực Nghiệm
Chương
Mô tả việc thiết kế phần cứng và hoạt động trong thực tế

## Slide 42
Tài liệu tham khảo: | 
Thư viện API của Arduino | https://www.arduino.cc/reference/en/
Thư viện API của FreeRTOS | https://freertos.org/a00106.html
Cảm biến hồng ngoại HC – SR501 | https://datasheetspdf.com/pdf/775434/ETC/HC-SR501/1
Cảm biến siêu âm HC – SR04 | https://datasheetspdf.com/pdf/1380136/ETC/HC-SR04/1
Relay | http://arduino.vn/bai-viet/302-module-relay-cach-su-dung-ro-le-va-nhung-ung-dung-hay-cua-no
74HC595 & LED 7 đoạn | https://create.arduino.cc/projecthub/akarsh98/controlling-7-segment-display-using-arduino-and-74hc595-52f09c
ISR | https://www.arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt&usg=ALkJrhhWYHEj0DN1X7n1tI6tN5s4jxNe9A

## Slide 43
Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe